## Slide 1: Chapter1 위성궤도전파 1차 발표
122210472 양동훈

## Slide 2
목차
파라미터 및 구현
결과 시각화
프로젝트 계획

## Slide 3
프로젝트 계획

## Slide 4: 프로젝트 계획
Chapter에 필요한 큰 개념을 Notion 플랫폼을 활용하여 개념 정리 후 구현을 진행.

## Slide 5: 프로젝트 계획
세부일정

## Slide 6
파라미터 및 구현

## Slide 7: 파라미터
Parameter
시간(KST, UTC +9) | 2025.12.19.00.00.00(인천)
장반경(a) | 600km + 지구반경
이심률(e) | 0
경사각(i) | 97.8 [deg]
승교점이각(RAAN) | 0 [deg]
근점이각(AOP) | 0 [deg]
지상국 위도 | 37°23'02"N [deg]
지상국 경도 | 126°39'25"E [deg]
해발고도 | 0 [m]
최소교신각도 | 10 [deg]
Chapter 1 목표 : 시간에 따른 ECI 값을 ECEF 좌표계로 변환하여 궤도를 전파한다.

## Slide 8: 좌표계 변환 구현
초기 위치(PQW)로 정의
회전행렬을 통해서 PQW -> ECI로 변환

## Slide 9: 좌표계 변환 구현
ODE를 정의하고, Solver를 이용하여 ECI에서의 궤도전파

## Slide 10: 좌표계 변환 구현
UTC를 기준으로 라이브러리를 통해 시간에 따른 ECI 좌표계를 ECEF 좌표계로 변환하여 궤도 전파
주어진 UTC에 해당하는 날짜를 통해서 극이동 값을 고려하여 변환을 진행

## Slide 11: 좌표계 변환 구현
10주기 동안 전파된 궤도 시각화 구현

## Slide 12: 태양위치 구현(라이브러리 사용)
태양위치와 같은 천체력은 연속적인 시간 변수에 대해 정의되므로 Julian Date를 이용하여 시간을 정의
관성계에서 정의해야하므로 ECI 좌표계에서 정의
위성과 태양의 상대위치 정의

## Slide 13: 태양위치 구현(근사식을 이용하여 함수 구현)
율리우스 세기 수 정의(century 단위로 하여 계산 복잡도 낮춤)
Mean Anomaly 및 평균 황경 근사
Taylor 근사를 통해서 태양 중심각 근사(C = true anomaly – mean anomaly)
황도경사 회전을 고려하여 좌표값을 다음과 같이 정의

## Slide 14
결과 시각화

## Slide 15: ECI, ECEF 궤도 전파

## Slide 16: Ground Track

## Slide 17: 태양위치 비교
라이브러리
함수 구현

## Slide 18
Q&A
궁금한 점
단위 태양 위치 벡터가 변화가 그렇게 많지 않은데 당연한건지?
제어기 설계 관련